# Fahrzeugerklärung Motorrad

## Räder	Mindestprofiltiefe: 1,6mm prüfen mittels Profiltiefenlehre oder Indikatoren ( Erhöhung in Profilrillen )

Wuchtgewichte auf der Felge oder Speiche befestigte Gewichte damit das Rad rund lauft
		bei verlorenen W. wird das Motorrad bei höherer Geschwindigkeit unruhig

Luftdruck	messen mit Manometer bei Tankstelle am kalten Reifen 
 		Tabelle auf Kettenschutz oder in der Betriebsanleitung

Reifenbezeichnung Breite in mm / Höhe in % der Breite / R für Radial / Felgendurchmesser in Zoll
 		Buchstabe für Höchstgeschwindigkeit / Tragfähigkeit / Europaprüfzeichen / Laufrichtung

Beschädigungen Schnitte Risse oder eingefahrene Gegenstände

Speichen Spannung und Zustand durch Klangprobe kontrollieren

## Bremsanlage

Scheibenbremse hydraulisch

Vorratsbehälter mit Schauglas

## Bremsdruckprobe: Hebel oder Pedal 30 sec voll betätigen / darf dabei nicht
			nachgeben dann ist die Bremsanlage dicht

Bremsklötze: Dicke ( min. 2mm ) durch Betrachten kontrollieren ( Querrille )

Trommelbremse mechanisch

Gestänge darf nicht verbogen sein

Backen Abnützung mittels Zeiger bei betätigter Bremse kontrollieren

Bremslicht überprüfen / auf Funktion der Birne und der Schalter ( Hand und Fußhebel)

Beleuchtung

Lichtstufen Standlicht Abblendlicht Fernlicht ( Kontrolle vorm Losfahren ! )

Überprüfen auf Funktion Sauberkeit und Leuchtweite( Werkstatt Abblendlicht min. 40m)

Lenker

Lenkersperre

Kontrolleuchten

Öldruckkontrolle leuchtet wenn der Motor nicht geschmiert wird. Wenn sie während der
 		Fahrt aufleuchten sofort auskuppeln und Motor abstellen ( Schnellstopschalter am Lenker ! )

Blinker und Fernlichtkontrollleuchte

Seitenständer ( wenn Seitenständer ausgeklappt stirb Motor beim Gangeinlegen ab

Motor

Schmierung

Mögliche Arten 2-Takt (Gemisch oder Frischöl)  4-Takt (Druckumlauf od. Trockensumpf)

Schulfahrzeug: 4-Taktmotor mit Druckumlaufschmierung

Motoröl 	Messstab oder Schauglas (Fahrzeug muss aufrecht stehen)

Wasserkühlung

Kühler sauber halten Kühlflüssigkeit (min. max. ) Fernthermometer

Kette

Spannung Überprüfen und nachspannen laut Betriebsanleitung (Bremsgestänge nachstellen )

Dehnung hinten am Ritzel Kette abheben (max. halbe Zahnhöhe) wenn mehr Kettensatz tauschen

Schmierung Kettenfett mit besonderen Hafteigenschaften

Hauptständer

Motorrad auf H. stellen Körpergewicht und Hebel ausnützen und Motorrad hinten hochziehen

Lager überprüfen Radlager vorne und hinten / Gabelkopflager / Hinterradschwingenlager
 		Kein Lager darf ein Spiel besitzen

Stoßdämpfer Funktion und Dichtheit ( Ölaustritt )

Bekleidung und Sitzposition

Helm fester Sitz / Prüfzeichen / nach Sturz neu / auffällige Farbe / sauberes Visier / Kinnriemen zu 
	Übrige Bekleidung eng anliegend (Fahrtwind) / Schutzfunktion (Protektoren / Baumwollfutter) 
 		Sichtbarkeit / Handschuhe (auch im Sommer)

Körperhaltung Fußspitzen neben Pedal / Knieschluß (Knie zum Tank )