# anhänger

Abmessungen und Gewichte

Maximale Breite:	2,55 m

Maximale Höhe:	4,00 m

Maximale Länge:	Kraftfahrzeuge oder Anhänger		12,00 m

Kraftwagenzüge (Kraftwagen und Anhänger)	18,75 m

Gewichtsverhältnisse. mit Führerscheinklasse E zu B

Zugfahrzeug: mehrspuriges KFZ bis max. 3 500 kg höchstzulässiger Gesamtmasse

Anhänger: bis max. 3 500 kg höchstzulässiger Gesamtmasse

Das momentane Gesamtgewicht des Anhängers darf die höchst zulässige Anhängelast (siehe Zulassungsschein) des Zugfahrzeuges nicht überschreiten.

Wenn im Zulassungsschein keine Anhängelast eingetragen ist gilt folgendes

Die Gesamtmasse des Anhängers darf die höchstzulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen.

HZLGM  Zugfahrzeug  2 000 kg -> Anhänger  max. GM = 2 000 kg; HZLGM  bis max.  3 500 kg

Geschwindigkeiten:

|  | Ortsgebiet | Freilandstraße | Autostraße | Autobahn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mit leichtem Anhänger | 50 | 100 | 100 | 100 |
| mit schweren Anhänger |  |  |  |  |
| Summe Hzlgm kleiner 3,5t | 50 | 80 | 100 | 100 |
| Summe Hzlgm größer 3,5t | 50 | 70 | 80 | 80 |

Anhängen eines Einachsanhängers:

- Zulassungsscheine vergleichen

- Zusätzliche Aussenspiegel am Zugfahrzeug 
(wenn der Anhänger breiter als das Zugfahrzeug ist)

- Anhänger gleichmäßig beladen (Stützlast nicht überschreiten)

- Schwere Gegenstände über der Achse

- Anhänger ankuppeln und prüfen ob Kupplung geschlossen ist

- Stützrad und Stützen hochheben

- Sicherheitsverbindung einhängen

- Elektrische Leitung anschließen

- Feststellbremse lösen

- Unterlegkeile entfernen

- Beleuchtung kontrollieren

- Bremsprobe durchführen

#### Auflaufbremse

Funktion:

Durch eine Bremsung des Zugfahrzeuges (Betriebs oder Motorbremse) läuft der Anhänger auf das Zugfahrzeug auf. Dabei verschiebt sich die beweglich gelagerte Zugstange, die über den Bremshebel die Bremsnocke verdreht. Dadurch werden die Bremsbacken zur Bremstrommel gedrückt, und somit wird der Anhänger gebremst. Beim Beschleunigen löst sich die Bremse wieder.

Überprüfung:

Mit Anhänger rückwärts anfahren, dieser bremst sich dabei ein (Ausnahme: bei automatischer Rückfahrsperre).

Will man rückwärts fahren, muss man die Rückfahrsperre einschalten.

Bei längerem Bergabfahren öfters Pausen einlegen und Bremsen auskühlen lassen.

Anhänger dabei mit Unterlegkeilen sichern und Zugfahrzeug einige Zentimeter vorfahren um die Bremse zu lösen.

#### Ladungssicherung

Die Ladung sowie einzelne Teile der Ladung müssen am bzw. im Fahrzeug so verwahrt oder durch geeignete Mittel gesichert sein, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften standhalten und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand gefährdet wird.

Sicherungsmittel:	Ladehölzer, Abspannlatten, Zurrgurte, Ketten, Antirutschmatten, Netz oder Plane

Mögliche Zurrmethoden:	(Schräg und Diagonalzurren	( Niederzurren	(Kombination aus beiden