# Fahrzeugerklärung Traktor

# Abmessungen und Gewichte

Maximale Breite:

- Fahrzeugbreite	2,55 m

- Arbeitsgeräte an Zugmaschinen (Gitter oder Zwillingsräder)	3,00 m

- Anbaugeräte über 3m Arbeitsbreite ( maximale Transportbreite	3,30 m

- Wirtschaftsfuhre (ungepresstes Stroh, Heu oder Schilf)	3,50 m

Maximale Höhe:	4,00 m

Maximale Länge:

- Kraftfahrzeuge oder Anhänger	12,00 m

- Kraftwagenzüge (Kraftwagen und Anhänger)	18,75 m

# Personenbeförderung

Im Fahrzeug: Bei der Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen darf die in der Zulassungsbescheinigung ersichtliche größte zulässige Anzahl von Personen die mit dem Fahrzeug, und der Personen die auf jeder einzelnen Sitzbank befördert werden dürfen, nicht überschritten werden.

Auf der Ladefläche von Lastkraftwagen, Zugmaschinen, Motorkarren und Kombinationskraftwagen oder ihrer Ladung dürfen Personen nur befördert werden, wenn sie sich am Fahrzeug oder der Ladung sicher anhalten können.

Die Ladung muß entsprechend befestigt sein und darf die Personen nicht gefährden.

Die maximale Höhe von 4m darf nicht überschritten werden.

Es sind zuerst die Sitzplätze im Fahrzeug zu besetzten.

Kinder auf Zugmaschinen dürfen ab 5 Jahren befördert werden wenn der Sitz der Größe des Kindes entspricht und die Fußrasten der Größe angepasst werden können.

Auf Anhängern im Rahmen der Land und Forstwirtschaft bis zu einer Entfernung von 10km vom Betrieb

- Es dürfen höchsten 8 Personen befördert werden

- An zugelassenen Anhängern muß eine 25km Tafel befestigt sein

- An nicht zugelassenen Anhängern muß eine 10km Tafel angebracht werden

- Die Personen dürfen durch die Ladung nicht gefährdet werden

- Werden 2 Anhänger gezogen muß auf jedem Anhänger ein Bremser mitgeführt werden, wenn beide beladen sind.

# Ziehen von zugelassenen Anhängern

- Sicher mit dem Zugfahrzeug verbunden

- Die zulässigen Abmessungen und die höchst zulässigen Gesamtgewichte nicht überschritten werden

- Beim Ziehen eines Einachsanhängers dürfen die Radlasten der lenkbaren Räder ein Fünftel des Eigengewichtes des Zugfahrzeuges nicht unterschreiten.

- Landwirtschaftliche Anhänger ohne Bremse mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr 1500kg wenn das Eigengewicht der Zugmaschine nicht kleiner ist als das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers und eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten wird (25km Tafel).

An und Abhängen:

- Mit dem Traktor zum Anhänger fahren

- Stützrad hochkurbeln bis Anhängerkupplung schließt

- Klemmschraube lösen und Stützrad ganz hochziehen

- Reißleine einhängen und Stromverbindung herstellen

- Feststellbremse lösen und Unterlegkeil entfernen

- Beleuchtung überprüfen

# Kontrollen am Fahrzeug

Flüssigkeiten

- Motoröl Messstab

- Scheibenwaschanlage

- Diesel

- Kühlflüssigkeit

- Bremsflüssigkeit

- Getriebeöl

- Hydrauliköl

sonstiges

- Unterlegkeil

- Lichtmaschine mit Keilriemen

- Batterie (rechte Fahrzeugseite unter der Tür)

Bremsflüssigkeit: max. min. Markierung / alle 2 Jahre wechseln lassen

Motoröl: Fahrzeug eben abstellen / nach 5-10 min Messstab herausziehen und abwischen /
		zurück hinein / wieder herausziehen / waagrecht halten und ablesen / ( 1cm = 1L )

Kühlflüssigkeit: nachfüllen nur bei kaltem Motor (Achtung steht unter Druck wenn heiß)

Scheibenwaschanlage: im Winter mit Frostschutzmittel

Batterie destilliertes Wasser nachfüllen ( 6 Schrauben )
 	Pole ( Plus und Minus ) auf festen Sitz prüfen

Starthilfe (zuerst Plus mit Plus dann Minus mit Masse/Metallteil verbinden)

Keilriemen Zustand und Spannung überprüfen (darf sich max. 1cm drücken lassen)

Lenkung: Leerweg überprüfen (darf max. 30° sein)

Lenkbremse: nur zum schnellen Wenden am Feld – auf der Straße oder im Anhängerbetrieb müssen beide Bremspedalhälften verbunden sein

Bereifung

Profiltiefe: bis 3,5 t HzGm mindestens 1,6 mm
 	 über 3,5 t HzGm mindestens 2 mm

Luftdruck laut Betriebsanleitung

Schäden: Schnitte, Risse oder eingefahrene Gegenstände

Beleuchtung am Traktor

Lichtstufen Standlicht (vorne Begrenzungsleuchten hinten Schlusslicht rot, Kennzeichenlicht weiß)
		2 Stufe zusätzlich vorne Abblendlicht oder Fernlicht ( auf- abblenden )
vorne und hinten Blinker und eventuell Arbeitsscheinwerfer

Überprüfen auf Funktion Sauberkeit, Schäden und Leuchtweite

Beleuchtung und Rückstrahler am Anhänger

vorne: weiße Rückstrahler und Begrenzungsleuchten (wenn breiter als Zugfahrzeug oder über 1,6m)

hinten: zwei rote dreieckige Rückstrahler und Schlusslicht, Blinker, Bremslicht

Warneinrichtungen

Betätigen von Hupe Lichthupe und Alarmblinkanlage

Kontrollleuchten

Öldruckkontrolle leuchtet wenn der Motor nicht geschmiert wird
	Wenn sie während der Fahrt aufleuchten sofort auskuppeln und Motor abstellen (
	Ölstand überprüfen und wenn nötig nachfüllen / sonst abschleppen

Ladekontrollleuchte zeigt dass der Strom von der Batterie kommt
	Wenn sie während der Fahrt aufleuchten anhalten und Keilriemen überprüfen
	nur weiterfahren wenn Keilriemen in Ordnung (sonst keine Kühlung ->Motorschaden)

# Text boxes

A

b

A

n

5

9

8

7

4

6

1

2

3