EASY SCRIPT FÜR E zu B Ausbildung

Gewichte:

Eigengewicht = Das Gewicht des Fahrzeuges in betriebsbereitem Zustand ohne Beladung und ohne Fahrer (Zulassungsschein)

Momentanes Gesamtgewicht = Das Gewicht des Fahrzeuges mit Beladung

Höchstes zulässiges Gesamtgewicht (hzG) = Laut Zulassungsschein höchstes Gewicht des Fahrzeuges samt Beladung

Stützlast = Jene Last mit der sich der Anhänger auf die Anhängevorrichtung abstützen darf.

Siehe dabei Zulassungsschein. Die Geringere der Stützlasten ist zu beachten.

Deichsellast = Jene Last mit der die Deichsel nach unten drückt. (Waage bzw. Schätzung)

Leichter Anhänger = wenn höchstes zulässiges Gesamtgewicht unter 750 kg (dieser Anhänger muss keine Bremse haben)

Schweren Anhänger = wenn hzG über 750 kg ist. (Dieser Anhänger muss gebremst sein.)

1. LENKERBERECHTIGUNG B+E  (Anhänger max 3500 kg hzgG)

!!!Erforderlich!!! :

- wenn die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte von Zugfahrzeug und schwerem Anhänger über 3,5 t liegt

Geschwindigkeitsbeschränkungen:

| Wo | EzB | Leichter Anhänger | Schw. Anhänger Summe hzG Zugfahrzeug & Anhänger unter 3500kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort | 50 km/h | 50 | 50 |
| Freilandstraße | 70 km/h | 100 | 80 |
| Autostraße | 80 km/h | 100 | 100 |
| Autobahn | 80 km/h | 100 | 100 |

2. BEGRIFFE, ABMESSUNGEN

Kraftwagenzug – Begriff

- ein Kraftwagen mit einem schweren Anhänger

Abmessungen eines Kraftwagenzuges höchstens:

- Länge maximal 18,75 m

- Breite maximal 2,55 m

- Höhe maximal 4,00 m

- Max. Länge des Anhängers: 12 m

3. !!! Gewichtsverhältnis zwischen Zugfahrzeug und Anhänger!!! :

- Die Anhängelast welche im Zulassungsschein des Zugfahrzeuges eingetragen ist, darf vom momentanen Gesamtgewicht des Anhängers nicht überschritten werden.

- Stützlast (bzw Deichsellast) der Anhängevorrichtung beachten

4. HINTEREINANDERFAHREN

Fahren mit einem Kraftwagenzug (z.B. 12m Länge) hinter einem Omnibus oder LKW:

Fahrzeuge mit großen Längenabmessungen müssen (auf Freilandstraßen) zu gleichartigen Fahrzeugen 50 m Abstand einhalten. (Ca. Abstand von 2 x Straßenleitpflöcken)

- um das Überholen für andere Fahrzeuge zu ermöglichen und

- um Kolonnenbildung zu vermeiden

5. VORGESCHRIEBENE AUSSTATTUNG

Zusätzliche Kontrolleuchten beim Zugfahrzeug:

- Blinkerkontrolle für den Anhänger

Rückstrahler am Anhänger:

vorne:		- 2 weiße, nicht dreieckige Rückstrahler

seitlich:	- orange Rückstrahler 0,35 m – 0,90 m

hinten:		- 2 rote dreieckige Rückstrahler

Beleuchtung am Anhänger:

vorne:

- zwei Begrenzungsleuchten (wenn Anhänger breiter als Zugfahrzeug od. Anhänger breiter

als 1,6 m ist)

hinten:

- Schlussleuchten

- Kennzeichenbeleuchtung

- Bremsleuchten

- Blinker

6. RÄDER

Wenn das Zugfahrzeug mit Spikes-Reifen ausgerüstet ist muß:

- Jeder mitgeführte Anhänger mit Spikesreifen ausgerüstet sein

Spikesreifen auf Einachsanhängern:

- auf Anhängern bis 1.800 kg höchster zulässiger Achslast

Überprüfungen an den Reifen:

- Luftdruck laut Betriebsanleitung, Aufkleber am Anhänger

- Beschädigungen der Reifen + Alter

- Profiltiefe mindestens 1,6 mm

7. ANHÄNGERTECHNIK

Verbindung zum Zugfahrzeug (zusätzlich zur Anhängekupplung)

- eine Sicherheitsverbindung

- eine elektrische Verbindung 7- oder 13-Polig

#### Funktion der Sicherheitsverbindung

# Beim Abreißen des Anhängers wird die Feststellbremse des Anhängers betätigt

8. ANHÄNGERBREMSANLAGEN

Auflaufbremse nur bis:

- 3.500 kg höchstes zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers

#### Auflaufbremse

Sie wird wirksam:

- wenn der Anhänger auf das abbremsende Zugfahrzeug aufläuft

Nachteile Auflaufbremse:

- sie ist nicht dosierbar

- beim bergauf stehen, unwirksam

- beim bergab fahren, ständige Bremswirkung (Überhitzungsgefahr!)

- keine gestreckte Bremsung möglich

Überprüfung der Auflaufbremse:

- Kontrolle Gummifaltenbalg OK

- Nachstellen der Anhängerbremsen:

Wenn das Schubstück um mehr als 2/3 des gesamtmöglichen Hubes zusammengeschoben wird.

Prüfen der Bremswirkung:

- Die Feststellbremse anziehen und den Anhänger ein kleines Stück vorziehen – an den Reifen oder an der Fahrbahn müssen Schleifspuren erkennbar sein!

- Die Auflaufbremse: Bei Anhängern ohne Rückfahrautomatik kann ruckartig zurückgeschoben werden.

Bei Anhängern mit Rückfahrautomatik nur auf dem Bremsenprüfstand.

Nach längerem Stillstand des Anhängers unbedingt Bremsprobe durchführen! (Bremsversuch bei ca. 20-30 km/h)

9. BELADUNGSTECHNIK

#### Beim Beladen beachten

- der Schwerpunkt der Ladung eines Einachs-Anhängers soll in der Nähe der Achse liegen

- der Anhänger soll vor dem Ankuppeln beladen werden (Stütz- Deichsellast abschätzen bzw. abwiegen)

#### Im Hinblick auf die Stützlast richtig beladen

- der Anhänger soll sich mit der zulässigen Stützlast auf der Anhängerkupplung abstützen

Bei zu geringer Stützlast neigt der Anhänger zum Pendeln!

10. FAHRTECHNIK

#### Zusammenstellen –immer

- mit dem Kraftwagen zum Anhänger

#### Einweiser beim Ankuppeln

- er muß deutliche Zeichen geben

- er darf nicht zwischen den Fahrzeugen stehen

#### Absichern eines schweren Anhängers im Gefälle bzw. Steigung

- durch Unterlegkeile

- durch betätigen der Feststellbremse                  Verschleißanzeiger

11. Ankuppeln

- Fahrzeug zum Anhänger fahren (Einweiser)

- Eventuell Feststellbremse kurz lösen und Anhänger ausrichten (Feststellbremse wieder anziehen)

- Anhängekupplung ganz öffnen

- Stützrad einkurbeln

- Kontrolle ob Anhängekupplung voll aufsitzt (Grüner Stift und Hebeprobe mit Stützrad)

- Stromverbindung herstellen

- Reißleine befestigen

- Keile entfernen

- Rundgangkontrolle (Leuchten sauber, Reifen ok., Bordwände und Planen geschlossen, Pickerl gültig etc.)

- Handbremse lösen

- Beleuchtungskontrolle

12. Abkuppeln

- Keil unterlegen

- Feststellbremse anziehen

- Stromleitung abhängen

- Reißleine abhängen

- Stützrad hinunter kurbeln und

- Kupplung dabei öffnen

- Anhänger hochkurbeln

- Fahrzeug wegfahren

13. Ladungssicherung

- Kraftschluss = Niederzurren

- Formschluss = Ganze Ladefläche auslegen

- geprüfte Zurrgurten verwenden

- Netze oder Planen

- Lückenlos verstauen (Vorlegen)

- Lastverteilung beachten

14.PICKERL. maximal 1 Monat vor Lochung und 4 Monate nach Lochung. Im Ausland keine Überziehung erlaubt!!

- Innerer Ring =  Jahr

- Äusserer Ring = Monat

- Z.B.  gültig bis Jänner 2016

# Text boxes

##### Sicherungsstift

###### Anhänger

###### Kraftfahrzeug

Was ändert sich maßgeblich beim Ziehen von Anhängern:

- Geschwindigkeit

- Zeit beim Überqueren von Kreuzungen

- Überholweg

- Bremsweg

- Blickverhalten beim Abbiegen

(Auf die Räder des Anhängers achten beim Einbiegen)

Video auf  Youtube:

# BE Anhänger Übungen ED OW